## Slide 1
LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO / GRÁFICOS 3D
SST-1
OC LAB
Simulador de overclock da
3dfx Voodoo Graphics
Um painel interativo para explorar desempenho estimado,
potência, comportamento térmico e estabilidade.
PYTHON
STREAMLIT
SQLITE + SQLALCHEMY
HISTORICAL GRAPHICS CORE
SST-1
3DFX
50 MHz / CORE
50 MHz / MEMORY
INTEGRANTES
Lucas Alves dos Santos
DISCIPLINA
Projeto em Engenharia da Computação I
CURSO
Engenharia da Computação
APRESENTAÇÃO TÉCNICA • 2026
1
Notes: 1

## Slide 2
01 / INTRODUÇÃO
Explorar o limite entre desempenho e estabilidade
A 3dfx Voodoo Graphics, lançada em 1996, foi uma placa marcante na aceleração gráfica 3D em PCs. O projeto usa clocks de referência de 50 MHz para núcleo e memória EDO DRAM como ponto de partida para investigar, por simulação, o efeito do overclock.
PROPOSTA
Simular o comportamento do sistema — não medir nem controlar uma GPU física.
A
REFERÊNCIA
Hardware histórico
3dfx Voodoo Graphics (1996)
Core clock: 50 MHz
Memory clock: 50 MHz
Memória: EDO DRAM
B
DESAFIO
O efeito do overclock
Elevar os clocks pode melhorar o desempenho estimado, mas também aumenta a potência modelada, a temperatura e o risco de instabilidade.
C
OBJETIVO
Comparar cenários
Permitir ajustes de clocks, tensão e refrigeração para observar FPS estimado, curva térmica, consumo e probabilidade heurística de falha.
CONFIGURAR
SIMULAR
COMPARAR
SST-1 OC LAB • SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
2
Notes: 2

## Slide 3
02 / METODOLOGIA
Do parâmetro ao resultado, em três camadas
O projeto separa cálculo, interface e persistência para facilitar a manutenção e os testes.
01 / ENGINE
Modelo matemático
DESEMPENHO
Combinação ponderada dos clocks com fator de limitação por memória.
POTÊNCIA ESTIMADA
P ≈ 12,5 W × (0,68·r_core +
0,32·r_mem) × (V / 2,5)²
TEMPERATURA
T∞ = Tamb + P·Rθ
T(t) = Tamb + (T∞ − Tamb)(1 − e^(−t/τ))
Falha: probabilidade heurística influenciada por clocks, tensão e calor.
02 / INTERFACE
Painel Streamlit
ENTRADAS
• Core clock e memory clock
• Vcore modelada e temperatura ambiente
• Refrigeração, resolução e carga gráfica
SAÍDAS
• FPS e índice de desempenho
• Gráficos de temperatura e potência
• Benchmark com sucesso/crash simulado
Os gráficos exibem curvas calculadas, não telemetria real.
03 / DADOS
Persistência e testes
BANCO DE DADOS
SQLite + SQLAlchemy
Perfis de overclock e histórico de benchmarks armazenam configuração, pontuação, temperatura e status da execução.
VALIDAÇÃO
Testes automatizados cobrem cálculos, referência de desempenho, risco heurístico, reprodutibilidade e banco de dados.
SST-1 OC LAB • SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
3
Notes: 3

## Slide 4
03 / RESULTADOS PRELIMINARES
O desempenho cresce — e o risco modelado também
CENÁRIO ILUSTRATIVO
FPS ESTIMADO / 640 × 480
Mesma carga equilibrada e mesmas condições ambientais
32,0
35,2
REFERÊNCIA
50 / 50 MHz
OVERCLOCK LEVE
55 / 55 MHz
+10% FPS ESTIMADO
POTÊNCIA ESTIMADA
12,5 → 13,8 W
+10,4% no modelo
TEMP. DE EQUILÍBRIO
50,0 → 52,5 °C
+2,5 °C estimados
RISCO HEURÍSTICO
0,7% → 8,3%
Probabilidade por execução
LEITURA DO RESULTADO
O cenário de 55/55 MHz oferece ganho estimado de 10%, acompanhado de maior consumo, aquecimento e risco de falha calculado.
IMPORTANTE: resultados de modelo matemático, com Vcore 2,5 V, ambiente a 25 °C e fluxo de ar moderado — não são medições de uma placa física.
SST-1 OC LAB • SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
4
Notes: 4